| Tervező: |  | Munkaszám: |
| --- | --- | --- |
| M A R A G KOMPLEX VÁLLALKOZÁSI KFT. 4033 Debrecen, Nyereg u. 28. |  | MGT-01/2016 Munkarész sz.: 10. |
| MÉRNÖKIRODA: 4029 Db. Kazinczy u. 12. Tel/Fax: (52) 531-741 E-mail: marag@marag.hu |  |  |

Megrendelő:

DEBRECENI VÍZMŰ ZRT.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.

Tárgy:

DEBRECEN HATÁR ÚTI IPARI PARK

SZENNYVÍZ ELVEZETŐ KAPACITÁS BŐVÍTÉS

ÚJ FŐNYOMÓ VEZETÉK TERVE

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Debrecen, 2016. szeptember hó

MEGJEGYZÉS A TERVRÉSZ FELHASZNÁLÁSÁHOZ

A tárgyi munkarész célja, hogy segítséget nyújtson az ajánlattevő számára költségvetése összeállításában. A költségvetési kiírás bemutatja az elvégzendő munkák főbb, jellemző becsült mennyiségeit. Az itt felsorolt mennyiségek az ajánlattevő tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan.

A költségvetés kiírás azonban nem tekinthető teljes körűnek, nem tartalmazza pl. az ideiglenes szerkezetek, ideiglenes energiák, építési segédszerkezetek, balesetelhárító szerkezetek, előkészítő munkák, stb. mennyiségeit. A mennyiségek számítása egy meghatározott kivitelezési technológia feltételezésével történt, ami ajánlattevőnként változhat. Az elvégzendő munkák és anyagok pontos és részletes mennyiségeinek meghatározása az ajánlattevő feladata. Ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányoznia annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és anyagok pontos mennyiségét kiszámolja, az esetleges kockázatokat figyelembe vegye, és ajánlatát ennek alapján teljes felelősséggel tegye meg.

A terven szerepeltetett termékek megoldást nyújtanak a szükséges funkcióra, de ezek a termékek műszakilag egyenértékű más gyártmányokkal is helyettesíthetők.

A költségvetési kiírásban szereplő adatok, esetleges hiányosságok, számítási hibák nem nyújtanak jogi alapot a kivitelezés során többlet-, vagy pótmunkák elszámolására.

FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Létesítmény 	Anyag	Díj

Közmű csatorna és csővezeték építés

1./	13. Dúcolás, földpartmegtámasztás

2./	14. Víztelenítés

3./	21. Irtás, föld és sziklamunka

4./	53. Közmű csatorna építés

5./	54. Közmű csővezetékek és szerelvények

6./	63. Bit. alap és makadámburkolat készítése

Műtárgy építés (légtelenítő és ürítő aknák, T2 j. tolózár akna)

1./	21. Irtás, föld és sziklamunka

2./	31. Helyszíni beton és vb. munkák

3./	53. Közmű csatorna építés

4./	54. Közmű csővezetékek és szerelvények

Műtárgy építés (átemelő műtárgy, T1 j. tolózár akna)

1./	21. Irtás, föld és sziklamunka

2./	31. Helyszíni beton és vb. munkák

3./	53. Közmű csatorna építés

4./	54. Közmű csővezetékek és szerelvények

5./	63. Bit. alap és makadámburkolat készítése

Összesen (Anyag):

Összesen (Díj):

Összesen (Anyag+Díj) :

ÁFA, 27%

Mind  összesen:

Készült az MVH Építési normagyűjtemény alapján

Debrecen, 2016. szeptember hó

t e r v e z ő

KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Közmű csatorna és csővezeték építés

13.Dúcolás, földpartmegtámasztás

A.	D.	A.	D.

1./ 13-001-001.1.1.2

Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig,

5,00 m szélességig,kétoldali dúcolással,

vízszintes pallózással,

0,80-2,00 m árokszélesség között,

zártsorú

4715 m2

Összesen:

14.Víztelenítés

A.	D.	A.	D.

2./ 14-002-001.1

Nyíltvíztartás szívókútjainak készítése,

kútgyűrű beépítése 80/75 cm méretű elemekkel

ei.: 1 m

3./ 14-002-002.1.1

Nyíltvíztartásnál

helyszínentartás,

0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

ei.: 168 óra

4./ 14-002-002.2.1

Nyíltvíztartásnál

üzemelés,

0-500 liter/perc teljesítményű szivattyúval

ei.: 168 óra

Összesen:

A.	D.	A.	D.

21.Írtás, föld- és sziklamunka

5./ 21-003-002.1.3

Közmű feltárása kézi erővel,

talajosztály: IV.

80 m3

6./ 21-002-001.1

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,

terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,

bármilyen talajban, szállítással,

50,0 m-ig

508,5 m3

7./ 21-003-006.2.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolt árokból,

5,0 m árokszélességig,

3,0 m mélységig

3901 m3

8./ 21-004-005.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

talajosztály: I-IV.

2549 m2

9./ 21-004-004.1.1-0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,

3,00 m szélességig vagy építményen belül,

homokból,

Természetes szemmegoszlású homok

TH 0/4 P-TT Nyékládháza

376 m3

10./ M21-011-001.2.1

Kiszoruló föld felrakása és szállítása,

géppel,

talajosztály I-IV.

521 m3

A.	D.	A.	D.

11./ 21-003-0011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, kézi erővel,

az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezetéket (műtárgyat) felett és mellett 50 cm vastagságig

1014 m3

12./ 21-003-0011.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, gépi erővel,

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

2366 m3

13./ 21-008-002.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,

vezeték felett és mellett,

tömörségi fok: 85%

1014 m3

14./ 21-008-002.2.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,

kis felületen,

tömörségi fok: 90%

2366 m3

15./ 21-004-003.1

Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

vízszintes felületen 50 m-ig

2542,5 m2

16./ 21-004-002.1.1

Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld

elterítésével, tömörítés nélkül,gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával,

16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban,

talajosztály: I-IV.

508,5 m3

17./ M21-005-002.1.1

Csatorna (nyílt árok) építése

bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel,

szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között

19 m

Összesen:

A.	D.	A.	D.

53.Közmű csatorna építés

18./ 53-001-031.1.4-0131531

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése

földárokba,gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,

1,00 m hosszú csövekből,

külső csőátmérő: 200 mm

PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső

200x4,9x1000 mm SN4, KGEM200/1M-EN

15,4 m

19./ 53-001-031.1.6-0131541

Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,

1,00 m hosszú csövekből,

külső csőátmérő: 315 mm

PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső

315x7,7x1000 mm SN4, KGEM315/1MA

2,5 m

20./ M53-051-005.1-0646051

Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból,

földmunka nélkül, 40 cm szélességben

CSOMIÉP útpadka folyóka elem PRF 40/40/100

8 m

21./ 53-001-032.1.4-0234304

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm-ig,

külső csőátmérő: 200 mm

PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom

200 mm x 45°, KGB200X45P

2 db

22./ 53-001-032.1.4-0234614

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm-ig,

külső csőátmérő: 200 mm

PIPELIFE PVC-U csatorna nagysugarú ívcső

R=300 mm 200 mm x 45°, KGBN200X45

2 db

A.	D.	A.	D.

23./ 53-001-032.2.1-0234253

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm felett,

külső csőátmérő: 315 mm

PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom ragasztott kivitel

315 mm/200 mm x 90°, KGEA315/200X90R

1 db

24./ 53-005-021.2.4-0646436

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése

cementhabarcs illesztéssel,

30x30 cm belméretű elemekből,

alsó fenék 45 cm magas

CSOMIÉP 30/30/45/15 vízelnyelő akna alsó

2 db

25./ M53-005-021.2.4-0646436

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése

cementhabarcs illesztéssel,

30x30 cm belméretű elemekből,

bűzelzárós alsó fenék

1 db

26./ 53-005-021.2.5-0646437

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,

cementhabarcs illesztéssel,

30x30 cm belméretű elemekből,

középső elem 30 cm magas

CSOMIÉP 30/30/30/15 vízelnyelő akna magasító

10 db

27./ 53-005-021.2.6-0641425

Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése,

cementhabarcs illesztéssel,

30x30 cm belméretű elemekből,

felső elem 5-10-15 cm magas

SW Umwelttechnik VNYA 32/32/10 cm víznyelő akna átmeneti idom

rács alá, Cikkszám: 1000001797

3 db

28./ 53-007-008.1.1-0410001

Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése,

cementhabarcs rögzítéssel,

négyzetalakú, téglalap alakú

30/30 - 35/35 cm méret között

Mohácsi Vasöntöde öntöttvas víznyelőrács, ÁSZ 674, 316 mm, komplett

3 db

A.	D.	A.	D.

29./ K53-000-001

Falra szerelhető saválló zsiliptolózár beépítése, kompletten

Akvi-Patent, DN300

2 db

30./ 53-001-032.2.2-0236197

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm felett,

külső csőátmérő: 400 mm

WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő idom 400, CCP40

2 db

Összesen:

54.Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése

31./ 54-005-005.5-0110226

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban

hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,

csőátmérő: 140-160 mm között

PIPELIFE PE csatornacső 160x9,5 mm 10bar (C=1,25),

100CSDR17160EN12B

16,5 m

32./ 54-005-003.3-0130815

KM nyomócső szerelése, földárokban,

tokos gumigyűrűs kötésekkel, idomok nélkül,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM tokos nyomócső

225 mm x 8,6 mm x 6000 mm, KM225/6M10B-125

3178 m

33./ 54-005-004.5-0230555

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,tokos,

gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x45°, 10 bar,

MKKS225/45F10BS

4 db

34./ 54-005-004.5-0230525

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,tokos,

gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x11°, 10 bar,

MKKS225/11F10BS

5 db

A.	D.	A.	D.

35./ 54-005-007.1.7.2-0143202

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése

epoxibázisú szinterbevonatú gömbgrafitos öntvény idomokkal,

földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

MMC-KS, MMI-KS, MMR-KS, U-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG MMC-KS tokos T-idom 45 fokos tokos ággal,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

225 mm/225 mm, PN 10-16, MMCKS20045

2 db

36./ 54-005-007.1.7.1-0143011

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése

epoxibázisúszinterbevonatú gömbgrafitos öntvény idomokkal,

földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

E-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

NÁ 200/200 mm, PN 10, EKS2000

4 db

37./ 54-005-004.5-0230565

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x90°, 10 bar,

MQKS225/90F10BS

1 db

38./ 54-005-004.4-0230564

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 150

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 160x90°, 10 bar,

MQKS160/90F10BS

1 db

39./ 54-005-004.5-0230535

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x22°, 10 bar,

MKKS225/22F10BS

1 db

A.	D.	A.	D.

40./ 54-005-004.5-0230545

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x30°, 10 bar,

MKKS225/30F10BS

1 db

41./ 54-005-007.1.6.1-0143007

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése

epoxibázisú szinterbevonatú gömbgrafitos öntvény idomokkal,

földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel, PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 150

E-KS, EN-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal, NÁ 150/160 mm, PN 10-16, EKS150

2 db

42./ 54-002-003.5-0013530

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése,

kötés nélkül,

DN 150

Öntöttvas karimás idom T DN 150/150 PN 16

1 db

43./ 54-005-006.5-0247114

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 160-180 mm között

PIPELIFE PE sima végű hosszított peremes toldat

160 mm SDR17, PEPETOH160SDR17

4 db

44./ 54-009-002.3.2.2-0170752

Karima felszerelése,

laza karima kötőgyűrűs csatlakozással,

DN 100 méret felett,

DN 150

MVV-ISG lazakarima csővégre hegeszthető kötőgyűrűvel

MSZ 2954 PN 16 DN 150

4 db

45./ 54-005-006.5-0133731

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 160-180 mm között

WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom,

PE 100 SDR 17 (SDR 17-26) PN 10 egyenes összekötő idom

160 mm, EZ16017

7 db

A.	D.	A.	D.

46./ 54-005-006.6-0133733

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 160-180 mm között

WAVIN PE elektrofúziós egyenes összekötő idom,

PE 100 SDR 17 (SDR 17-26) PN 10 egyenes összekötő idom

200 mm, EZ20017

3 db

47./ 54-005-006.6-0210577

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 200-250 mm között

WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez

PE 100 SDR 17/17,6 PN 10

45° könyök 200 mm, BPF420017

1 db

48./ 54-005-006.6-0210896

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 200-250 mm között

WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez

PE 100 SDR 17/17,6 PN 10

szűkítő idom 225-200 mm, SSP222017

2 db

49./ 54-002-005.2.2.2-0147364

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. T-idom,

MSZ EN545 szerint, PN10, DN200/150, Cikksz.: T20/15B10

1 db

50./ 54-006-003.6-0013568

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,beépítési készlettel,

614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,

ellenkarimák és kötések nélkül,

DN 200

EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 200 PN 10-16 (RDA20BNCH)

1 db

A.	D.	A.	D.

51./ 54-006-003.5-0013565

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,beépítési készlettel,

614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,

ellenkarimák és kötések nélkül,

DN 150

EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16 (RDA15BNCH)

1 db

52./ 54-006-003.5-0013565

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból,beépítési készlettel,

614/A típusú csapszekrénnyel elhelyezve,

ellenkarimák és kötések nélkül,

DN 150

EURO 23 rövidházas karimás éktolózár DN 150 PN 10-16 (RDA15BNCH)

1 db

53./ 54-002-005.2.2.1-0147274

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 150

EURO-PURATOR - göv. Q idom, karimás 90°-os ívidom,

MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN150, Cikksz.: Q15B16

1 db

54./ 54-005-006.5-0210535

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 160-180 mm között

WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez

PE 100 SDR 17/17,6 PN 10

90° könyök 160 mm, BPK16017

1 db

55./ 54-005-006.5-0210675

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban,

hegesztett kötésekkel,

csőátmérő: 160-180 mm között

WAVIN PE csatlakozó idom tompa hegesztéshez

PE 100 SDR 17/17,6 PN 10

T idom 160 mm, BPT16017

1 db

A.	D.	A.	D.

56./ 54-021-002.1.6.1-0144652

Öntöttvas flexibilis idomok szerelése,

(epoxibázisú szinterbevonatú, korrózióállóacélcsavarzattal),

földárokban, tetszőlegescsőrendszerekhez, PN 10 - 16,

DN 200 méretig,

DN 150,

E-flex, U-flex, E-Mega-flex, U-Mega-flex idom

L. Frischhut GGG E-Mega-Flex karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal

NÁ 150/158-192 mm külső átmérőjű csövekhez, PN 10-16 Csz: EMEGA150

1 db

57./ K54-000-001

Beton megtámasztás készítése iránytörésekhez

11 db

58./ K54-000-002

Üvegszálas poliészter védőcső átsajtolása, indító és fogadó akna építéssel,

bontással, munkagödör elkorlátozással

I-IV. osztályú talajban

HOBAS DE 376

41,5 m

59./ 21-011-011.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

3,0 m3-es konténerbe

1 db

Összesen:

63./ Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

60./ K63-000-001

Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái

Aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel

alapréteggel együtt,

géppel, hidraulikus bontófejjel

38,5 m3

61./ K63-000-002

Homokos kavics ágyazat készítése útalap beton alá,

Trq=90%

25,6 m3

62./ K63-000-003

Beton bejárók bontása, helyreállítása

19,2 m3

A.	D.	A.	D.

63./ M61-003-002.1-0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú

stabilizált réteg készítése,

2,00 m-nél nagyobb szélességben,CKt-4 keverékből

32 m3

64./ 63-102-001.1.2.2-0750005

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC),a meglévő alap

felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel,

4 méter szélességig,

AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve

Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel,

N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal

7,7 m3

65./ 63-102-001.31.2.3-0750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg

felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,

4 m szélességig,

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel,

N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

5,1 m3

66./ 21-011-011.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

3,0 m3-es konténerbe

20 db

Összesen:

Műtárgy építés (légtelenítő és ürítő aknák, T2 j. tolózár akna)

21.Írtás, föld- és sziklamunka

A.	D.	A.	D.

1./ 21-003-006.2.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolt árokból,

5,0 m árokszélességig,

3,0 m mélységig

133 m3

2./ 21-004-005.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

talajosztály: I-IV.

54,4 m2

3./ 21-004-004.1.1-0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,

3,00 m szélességig vagy építményen belül,

homokból,

Természetes szemmegoszlású homok

TH 0/4 P-TT Nyékládháza

8,2 m3

4./ M21-011-001.2.1

Kiszoruló föld felrakása és szállítása,

géppel,

talajosztály I-IV.

64 m3

5./ 21-003-0011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, kézi erővel,

az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezetéket (műtárgyat) felett és mellett 50 cm vastagságig

13,6 m3

6./ 21-003-0011.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, gépi erővel,

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

54,6 m3

A.	D.	A.	D.

10./ 21-008-002.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,

vezeték felett és mellett,

tömörségi fok: 85%

13,6 m3

11./ 21-008-002.2.2

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,

kis felületen,

tömörségi fok: 90%

54,6 m3

12./ 21-004-003.1

Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

vízszintes felületen 50 m-ig

661,3 m2

13./ 21-011-011.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

3,0 m3-es konténerbe

1 db

Összesen:

31.Helyszíni beton és vasbeton munkák

14./ M31-001-001.2.1-0220955

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

4-10 mm átmérő között

FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban,

B60.50, 8 mm

0,118 t

15./ M31-001-001.2.2-0221002

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

12-20 mm átmérő között

FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban,

B60.50, 12 mm

0,059 t

A.	D.	A.	D.

16./ 31-001-002-0452174

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe

FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m;

150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50

0,253 t

Összesen:

53.Közmű csatorna építés

17./ 53-006-002.1

Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű

műtárgyakhoz, sík felülettel

38,9 m2

18./ 53-006-001.2-0012010

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

alap- vagy szerelőbeton készítése

C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék

CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,58 m3

19./ 53-006-001.1-0231740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

13,8 m3

20./ M53-006-001.1-0231740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C35/45 – XA3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

1,55 m3

21./ 53-005-006.1.4.1-0645434

Vasbeton aknamagasító elem elhelyezése,

gumigyűrűs illesztéssel,

160 cm belső átmérővel,

180 cm magasságig

LEIER AGY 160/150 L/G V akna gyűrű, gumigyűrűvel is építhető végelem,

V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1906

9 db

A.	D.	A.	D.

22./ 53-005-008.2.1.1-0644070

Beton vagy vasbeton felső szűkítő elhelyezése,

csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel,

belső átmérő alul 80 cm, felül 50-62,5 cm

LEIER ASZ 80/60/30 L akna-szűkítőelem, csaphornyos illesztéssel,

V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1530

9 db

23./ M53-007-004-0645473

Vasbeton aknafedlap elhelyezése,75-200 mm magas

LEIER AF 160/20 - 80 vasbeton akna födém 250kN-os teherbírással,

tovább építésre alkalmas NA 80cm-es lyuk kiképzéssel,

(a fedlapnyílás egyedi megrendelés alapján)

9 db

24./ 53-007-001-1620020

Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból

LEIER akna hágcsó (műanyag bevonattal)

60 db

25./ 53-007-005.3-0645256

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,

cementhabarcs rögzítéssel,

nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel

LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap ,

Cikkszám: HUTX1194

9 db

26./ 53-007-006-0412213

Négyzet alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése,

cementhabarcs rögzítéssel

EURO-PURATOR - TETRA fedlap 800x800 mm C250 kN,

Cikksz.: TET48-088-250

1 db

27./ 53-001-032.1.3-0234784

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm-ig,

külső csőátmérő: 150-160 mm

PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 160 mm, KGFP160

1 db

28./ 53-001-032.1.5-0234786

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba,

gumigyűrűs kötéssel,

külső csőátmérő: 250 mm-ig,

külső csőátmérő: 250 mm

PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 250 mm, KGFP250/P

20 db

A.	D.	A.	D.

29./ 53-008-002.2.1-0620020

Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában,

egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben,

5 mm vastagságban

Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

50,6 m2

Összesen:

54.Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése

30./ 54-005-007.1.6.1-0143007

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 150

E-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

NÁ 150/160 mm, PN 10, EKS150

1 db

31./ 54-005-007.1.7.1-0143013

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

E-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

NÁ 200/225 mm, PN 10, EKS2250

20 db

32./ 54-006-001.2.1-0144871

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 80 méretig

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 50 PN 10-16 Cikkszám: TZQ050F4

5 db

A.	D.	A.	D.

33./ 54-006-001.2.2-0144873

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 100-125 között

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 100 PN 10-16 Cikkszám: TZQ100F4

5 db

34./ 54-006-001.2.3-0144875

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 150

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 150 PN 10-16 Cikkszám: TZQ150F4

1 db

35./ 54-006-001.2.4-0144876

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 200

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 200 PN 10 Cikkszám: TZQ200F4

15 db

36./ 54-002-005.2.2.1-0147358

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 150

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16,

DN150/100, Cikksz.: T15/10B16

1 db

37./ 54-002-005.2.2.1-0147358

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 150

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16,

DN150/100, Cikksz.: T15/10B16

1 db

A.	D.	A.	D.

38./ 54-002-005.2.2.2-0147364

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/150, Cikksz.: T20/15B10

1 db

39./ 54-002-005.2.2.2-0147365

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/200, Cikksz.: T20/20B10

9 db

40./ M54-002-005.2.2.2-0147461

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. XR szűkítőkarima, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/50

5 db

41./ 54-002-005.2.2.2-0147462

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. XR szűkítőkarima, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/100, Cikksz.: XR20/10B10

4 db

42./ K54-000-001

2” automata légtelenítő felszerelése karimás csatlakozással

DN50

5 db

43./ 54-002-005.2.1.2-0147272

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 125 méretig,

DN 100

EURO-PURATOR - göv. Q idom, karimás 90°-os ívidom,

MSZ EN545 szerint, PN10-16, DN100, Cikksz.: Q10B16

1 db

A.	D.	A.	D.

44./ 54-002-005.2.2.2-0147364

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/150, Cikksz.: T20/15B10

1 db

45./ K54-000-002

Ellenörző/tisztító idom elhelyezése karimás csatlakozással

DN 200

1 db

46./ K54-000-003

Storz csatlakozó idom elhelyezése karimás csatlakozással

DN 100

5 db

Összesen:

Műtárgy építés (átemelő műtárgy, T1 j. tolózár akna)

21.Írtás, föld- és sziklamunka

A.	D.	A.	D.

1./ K21-000-001

Kútgyűrű süllyesztése köpeny védelme alatt,földkiemeléssel,

szükséges szerkezetekkel, elemek külön tételben

I.-IV. talajosztályban,

2,11-3,00 m belméretig

CSOMIÉP nyolcszögletű WUM 2800x2800 mm

76,6 m3

2./ 21-003-006.2.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolt árokból,

5,0 m árokszélességig,

3,0 m mélységig

18,7 m3

3./ 21-004-005.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen,

gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,

talajosztály: I-IV.

7,8 m2

4./ 21-004-004.1.1-0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,

3,00 m szélességig vagy építményen belül,

homokból,

Természetes szemmegoszlású homok

TH 0/4 P-TT Nyékládháza

1,17 m3

5./ M21-011-001.2.1

Kiszoruló föld felrakása és szállítása,

géppel,

talajosztály I-IV.

89,6 m3

6./ 21-003-0011.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, kézi erővel,

az anyag súlypontja karoláson belül,

a vezetéket (műtárgyat) felett és mellett 50 cm vastagságig

1,43 m3

A.	D.	A.	D.

7./ 21-003-0011.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,

tömörítés nélkül, réteges elrendezéssel,

I-IV.  osztályú talajban, gépi erővel,

az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,

a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben

4,27 m3

8./ 21-008-002.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,

vezeték felett és mellett,

tömörségi fok: 85%

5,7 m3

9./ 21-011-011.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,

lerakóhelyi díjjal,

3,0 m3-es konténerbe

1 db

Összesen:

31.Helyszíni beton és vasbeton munkák

10./ M31-001-001.2.1-0220955

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

4-10 mm átmérő között

FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban,

B60.50, 8 mm

0,097 t

11./ M31-001-001.2.2-0221002

Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

12-20 mm átmérő között

FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban,

B60.50, 12 mm

0,227 t

12./ 31-001-002-0452174

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe

FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m;

150 x 150 mm osztással {átmérő} 8,00 / 8,00 BHB55.50

0,272 t

A.	D.	A.	D.

13./ M31-051-002-0121410

Térburkolat készítése 12 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel,

16 m2-ként dilatálva, 8 cm kavicságyazattal, saját levében simítva

cementszórással, XD3 környezeti osztályú, F2 konzisztenciájú betonból

C35/45 – XD3 F2 kavicsbeton keverék D max = 32 mm

26,5 m2

Összesen:

53.Közmű csatorna építés

14./ 53-006-002.1

Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű

műtárgyakhoz, sík felülettel

39 m2

15./ 53-006-001.2-0012010

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

alap- vagy szerelőbeton készítése

C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék

CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

0,67 m3

16./ 53-006-001.1-0231740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

6,47 m3

17./ M53-006-001.1-0231740

Akna vagy akna jellegű műtárgy építése,monolit vasbetonból vagy betonból,

akna- vagy műtárgybeton készítése

C35/45 – XA3 kissé képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 42,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 6,2 finomsági modulussal

2,1 m3

18./ 53-008-002.2.1-0620020

Vakolat készítése csatornaszelvényben és aknában,

egy réteg cementhabarcsból, sima kivitelben,

5 mm vastagságban

Hvz 110, vízzáró cementhabarcs

18,4 m2

A.	D.	A.	D.

19./ 53-005-024.2.1.1-0646305

Átemelő szivattyúakna építése

nyolcszögletű előregyártott elemekből,

vasbeton vágóél elem elhelyezése

2,11-3,00 m belméretig

CSOMIÉP nyolcszögletű WUM 2800x2800 mm belméretű,

VS jelű vágóél elem

1 db

20./ 53-005-024.2.2.1-0646312

Átemelő szivattyúakna építése

nyolcszögletű előregyártott elemekből,

vasbeton vágóél-magasitó elem elhelyezése

2,11-3,00 m belméretig

CSOMIÉP nyolcszögletű WUM 2800x2800 mm belméretű,

VMS jelű vágóél magasító elem

1 db

21./ 53-005-024.2.3.2-0646342

Átemelő szivattyúakna építése

nyolcszögletű előregyártott elemekből,

vasbeton köpeny vagy födém elem elhelyezése

2,11-3,00 m belméretig

CSOMIÉP nyolcszögletű WUM 2800x2800 mm belméretű,

750 mm magasság KS jelű köpenyelem

8 db

22./ 53-005-024.2.3.2-0646452

Átemelő szivattyúakna építése

nyolcszögletű előregyártott elemekből,

vasbeton köpeny vagy födém elem elhelyezése

2,11-3,00 m belméretig

CSOMIÉP nyolcszögletű WUM 2800x2800 mm belméretű,

FY jelű födém elem, 15 cm vastag

1 db

23./ K53-000-001

Bordás acéllemez fedlap és keret elhelyezése zárható kivitelben,

5 mm vtg. saválló acélból,

600x600 mm

2 db

24./ K53-000-002

Bordás acéllemez fedlap és keret elhelyezése zárható kivitelben,

5 mm vtg. saválló acélból,

1800x1150 mm

1 db

25./ M53-007-002-0620020

Acéllétra beépítése ( 10 kg/m )

háttámaszos saválló acél létra kapaszkodóval

1 db

A.	D.	A.	D.

26./ M53-007-002-0620020

Acéllétra beépítése ( 10 kg/m )

saválló acél létra kapaszkodóval

1 db

Összesen:

54.Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése

27./ K54-000-001

Víztelenítő cső elkészítése, beépítése

1 db

28./ K54-000-002

Szivattyú beépítése

FLYGT CP3300 HT3-463

2 db

29./ 54-002-005.2.2.2-0147295

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. QN idom, karimás talpas könyök,

MSZ EN545 szerint, PN10, DN200, Cikksz.: QN20B10

2 db

30./ 54-002-005.2.2.2-0147295

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. QN idom, karimás talpas könyök,

MSZ EN545 szerint, PN10, DN200, Cikksz.: QN20B10

2 db

31./ K54-000-003

Saválló acél cső beépítése, szerelése

DN 200

11,8 m

32./ M54-001-008.4

Acél csőrendszer szerelése epoxigyanta bevonatú gömbgrafitos idomokkal,

karima elhelyezése,PN 10-16,

DN 200

2 db

A.	D.	A.	D.

33./ K54-000-003

Saválló acél csőtartó beépítése, szerelése

50x5 mm

2 db

34./ K54-000-004

Mobil kiemelő szerkezet 1,2 t teherbírással,

födémen kiépített csatlakozási ponttal

1 db

35./ 54-005-003.1-0130811

KM nyomócső szerelése, földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

idomok nélkül,

csőátmérő: DN 63-100 között

PIPELIFE PVC KM tokos nyomócső 090 mm x 4,3 mm x 6000 mm,

KM090/6M10B

3,0 m

36./ 54-002-003.6-0013533

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése,kötés nélkül,

DN 200

Öntöttvas karimás idom FF DN 200 L=/800 mm PN 16

4 db

37./ 54-006-001.4.1.4-0144911

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

visszacsapószelep és torlócsappantyú

DN 500 méretig,

DN 200

ERHARD GGG ellensúlyos lágytömítésű-NBR visszacsapó,

epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 200 PN 10 Cikkszám: VCS200

2 db

38./ 54-002-003.6-0013533

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése,kötés nélkül,

DN 200

Öntöttvas karimás idom FF DN 200 L=/800 mm PN 16

4 db

39./ 54-006-004.3.1.6

Szerelvények kiegészítő elemei

állítható kivitelű, szerelési közdarab, kadmiumozott kötőelemekkel,

állító csavarokkal, helyszínen szerelve,

DN 400 méretig,

DN 200

2 db

A.	D.	A.	D.

40./ 54-002-005.2.2.2-0147364

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 200

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10,

DN200/150, Cikksz.: T20/15B10

2 db

41./ 54-006-001.2.4-0144876

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 200

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal,

beépítési hossz F4, NÁ 200 PN 10 Cikkszám: TZQ200F4

2 db

42./ 54-005-007.1.7.1-0143013

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

E-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal, NÁ 200/225 mm, PN 10, EKS2250

2 db

43./ 54-005-007.1.7.1-0143013

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

E-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal, NÁ 200/225 mm, PN 10, EKS2250

2 db

44./ 54-005-004.5-0230555

KM nyomócsőidom szerelése, földárokban,tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

csőátmérő: DN 200

PIPELIFE PVC KM karmantyús ívcső 225x45°, 10 bar,

MKKS225/45F10BS

2 db

A.	D.	A.	D.

45./ 54-002-005.2.1.1-0147271

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 125 méretig,

DN 80

EURO-PURATOR - göv. Q idom, karimás 90°-os ívidom,

MSZ EN545 szerint, PN10-40, DN80, Cikksz.: Q08B40

1 db

46./ 54-006-001.2.1-0144872

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 80 méretig

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 80 PN 10-16 Cikkszám: TZQ080F4

1 db

47./ 54-006-001.2.1-0144872

Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények

elhelyezése,ellenkarimák és kötések nélkül,

tolózár

DN 80 méretig

Belgicast gumiékzárású karimás tolózár vízre,

GGG/EPDM epoxigyanta külső-belső bevonattal, beépítési hossz F4,

NÁ 80 PN 10-16 Cikkszám: TZQ080F4

1 db

48./ 54-005-007.1.3.1-0143003

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 80

E-KS, EN-KS, EXI-KS, F-KS, MMA-KS, MMB-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG E-KS karimás tokos kötőidom,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

NÁ 80/90 mm, PN 10-16, EKS080

1 db

49./ 54-002-005.2.2.1-0147357

Gömbgrafitos idom elhelyezése földárokban,

karimás csatlakozással, PN 10-40

DN 150-300 méret között,

DN 150

EURO-PURATOR - göv. T-idom, MSZ EN545 szerint, PN10-16,

DN150/80, Cikksz.: T15/08B16

1 db

A.	D.	A.	D.

50./ 54-005-007.1.7.2-0143202

KM-, KA- PVC csőrendszer szerelése epoxibázisú szinterbevonatú

gömbgrafitos öntvény idomokkal,földárokban, tokos gumigyűrűs kötésekkel,

PN 10-16,

DN 200 méretig,

DN 200

MMC-KS, MMI-KS, MMR-KS, U-KS öntvényidom

L. Frischhut GGG MMC-KS tokos T-idom 45 fokos tokos ággal,

epoxigyanta külső-belső bevonattal,

225 mm/225 mm, PN 10-16, MMCKS20045

1 db

51./ K54-000-005

Biofilter elhelyezése, beépítése

PURECO VENTUS 50

1 db

52./ K54-000-006

Meglévő kerítés bontása, helyreállítása,

Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra,

hagyományos drótfonatos kerítésből,

1,51-2,00 m kerítés magasság között

STEELVENT ST15/1 horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:1,8 mm,

szemméret:65x65 mm, magasság: 1,80 m

20 m

53./ K54-000-007

Horganyzott acél kerítés oszlop elhelyezése, beton alapozással

8 db

54./ K54-000-008

Kétszárnyú kapu készítése

1 db

Összesen:

63./ Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

55./ K63-000-001

Homokos kavics ágyazat készítése útalap beton alá,

Trq=90%

8,95 m3

56./ M61-003-002.1-0710010

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú

stabilizált réteg készítése,

2,00 m-nél nagyobb szélességben,CKt-4 keverékből

11,18 m3

A.	D.	A.	D.

57./ 63-102-001.1.2.2-0750005

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC),a meglévő alap

felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel,

4 méter szélességig,

AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve

Alapréteg AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel,

N igénybevételi kat. alapréteg zúzott kővel, homokos kaviccsal, homokkal

2,7 m3

58./ 63-102-001.31.2.3-0750206

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg

felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,

4 m szélességig,

AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel,

N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal

1,8 m3

Összesen:

Nyomóvezeték építés össz.: